ОТРАСЛЕВОЙ  СТАНДАРТ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

Отчетная документация. Протоколы пусконаладочных работ

ОКСТУ 6902

ОСТ 34-37-807-85

1. Настоящий стандарт распространяется на требования к отчетной документации, составляемой по результатам пуско-наладочных работ (ПНР) на атомных станциях (АС) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает требования к порядку составления, оформления, учету и форме протоколов ПНР (далее протоколов).

Стандарт разработан на основе свода положений Международного агентства по атомной энергии "Безопасность атомных электростанций - эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС

2. Протоколы должна составлять пусконаладочная организация в процессе наладки и испытаний систем и оборудования.

В протоколы следует заносить количественные и качественные результаты .всех испытаний, выполняемых наладочной организацией:

результаты контроля механической части оборудования:

величины люфтов, зазоров, натягов, наличие смазки и т.п.;

результаты испытаний и контроля различных элементов оборудования и систем, выполненных в соответствии со "Строительными нормами и правилами", "Правилами устройства электроустановок", программами ПНР, методиками и другими директивными материалами;

характеристики оборудования, полученные при испытаниях;

количественная и качественная оценка работы системы в разных режимах;

заключение о соответствии оборудования и системы приемо-сдаточным критериям.

Кроме того, в протокол должны быть внесены паспортные данные оборудования, а также указан документ, определяющий объем выполненных испытаний и приемо-сдаточные критерии.

3. Составление протоколов обязательно для каждой единицы оборудования (прибор, аппарат, датчик, реле, блок, двигатель, выключатель, насос, теплообменник, вентилятор и т.п.).

Как правило, результаты всех испытаний, которым подвергнута каждая единица оборудования, заносят в один протокол.

Допускается составлять один протокол на несколько единиц оборудования при условии, что все оно принадлежит одной системе (агрегату, присоединению, установке), проходит одни и те же испытания, и результаты всех испытаний могут быть сведены в простые и удобные таблицы.

4. Если результаты испытаний получены не методом непосредственного измерения величин, а расчетом или при расшифровке осциллограмм, диаграмм самописцев и т.д., то в протоколе должны быть отражены все величины, необходимые для исчерпывающей оценки приемо-сдаточных критериев (максимальное, минимальное и установившееся значение величин, время и характер переходного процесса и т.п.). Способ отражения такой информации в протоколе выбирается пусконаладочной организацией (табличный, графический, текстовой и т.п.) и должен быть удобным и доступным для рассмотрения.

В этом случае приложение исходных материалов к протоколу не обязательно.

5. При производстве испытаний системы или оборудования комиссией, состоящей из представителей нескольких организаций, протоколы испытаний отдельных частей системы и видов оборудования обязаны составлять организации, производящие измерения и регистрацию параметров при испытаниях. На основании представленных протоколов комиссия составляет один общий протокол, в котором дает заключение о соответствии системы или оборудования приемо-сдаточным критериям; этот протокол подписывается всеми членами комиссии.

6. Протоколы составляют по форме, приведенной в рекомендуемом приложении I.

Содержание протокола определяется типом оборудования и видами его испытаний.

Разрешается с соблюдением установленной формы давать протоколам конкретные наименования, например: "Протоколы гидравлических испытаний", "Протокол измерения вибрации", "Протокол испытания повышенным напряжением" и т.п.

7. Протоколы, относящиеся к одному агрегату или одной системе, при передаче заказчику рекомендуется оформлять пусконаладочной организацией в виде комплекта протоколов, оформляемого в соответствии с рекомендуемыми приложениями 2 и 3.

8. Пусконаладочная организация регистрирует у себя в установленном порядке и передает протоколы заказчику в одном экземпляре, как правило, при подписании актов о приемке оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования. По согласованию с заказчиком оформление и передачу протоколов по сложным системам допускается производить в течение месяца после подписания соответствующего акта. В этом случае заказчик при приемке оборудования должен быть ознакомлен с результатами испытаний и с соответствием характеристик оборудования приемо-сдаточным критериям.

9. Если в процессе пусконаладочных работ выявляются дефекты оборудования, не обнаруженные при приемке оборудования после окончания строительно-монтажных работ  (дефекты монтажа, изготовления, проекта и т.п.), которые препятствуют дальнейшему проведению пусконаладочных работ, то пусконаладочная организация должна составить в одном экземпляре ведомость дефектов, составленную по форме, приведенной в рекомендуемом приложении 4, и вместе с протоколами испытаний передать заказчику для принятия мер по устранению замечаний. В этом случае в пункте "Заключение" протокола следует указать, в чем конкретно выражено несоответствие характеристик оборудования приемо-сдаточным критериям. При повторении испытания после устранения дефектов пусконаладочная организация должна составить новые протоколы.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Рекомендуемое

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПНР

_____________________________________		Объект _______________________________________

министерство

_____________________________________		Город  ________________________________________

ведомство

_____________________________________

сокращенное наименование

пусконаладочной организации

ПРОТОКОЛ

пусконаладочных работ

наименование оборудования (насос, двигатель, реле, датчик и т.п.), № этого оборудования по проекту

____________________________________________________________________________________________

агрегат, устройство, присоединение, система

I. Технические данные:________________________________________________________________________

тип, заводской №, год изготовления,

____________________________________________________________________________________________

паспортные данные

2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3. Вид испытания и результаты испытания. Количество и содержание пунктов зависят от типа оборудования.

4.

5.

. . .

Примечание _________________________________________________________________________________

характерные особенности оборудования, обнаруженные при испытаниях

Заключение _________________________________________________________________________________

соответствие оборудования приемо-сдаточным критериям указанным в документах, перечисленных в п.2

Испытание произвели:						Дата

_________________________________________________		________________________________________________

фамилии, подписи

_________________________________________________		________________________________________________

Протокол проверил:						Дата

____________________________________________		____________________________________________

фамилия, подпись ответственного лица

пусконаладочной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОМПЛЕКТЛ

ПРОТОКОЛОВ

_____________________________________		Объект _______________________________________

министерство

_____________________________________		Город  ________________________________________

ведомство

_____________________________________

полное наименование пусконаладочной

организации, ее адрес, реквизиты

протоколЫ

пусконаладочных работ

____________________________________________________________________________________________

наименование системы, оборудования

____________________________________________________________________________________________

технологическая часть, электрическая часть и т.п.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Рекомендуемое

### ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРОТОКОЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ

| № протокола | Наименование протокола | Стр. |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## Рекомендуемое

#### ФОРМА ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ

Объект _______________________________________

Город ________________________________________

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

обнаруженных при пусконаладочных работах

____________________________________________________________________________________________

наименование системы

Монтаж произведен __________________________________________________________________________

наименование монтажной организации

Чертеж № ___________________________________________________________________________________

| №№ п/п | Местонахождение | Вид дефекта | Предложение по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- |

Ведомость составил __________________________________________________________________________

Фамилия, подпись ответственного лица пусконаладочной организации

Дата ___________________________